## Slide 1
임베디드 기반 SW 개발 프로젝트
- Potentiometer와 초음파센서를 활용한
PRND 변속기 및 충돌 방지 시스템
2조
박대현 안상준 정성진 채석진

## Slide 2
목차
프로젝트 목표 | 
H/W 구성 | 
S/W 구성 개발 일정 | 

## Slide 3
1. 프로젝트 목표
PRND 변속기
후방 주차 경고 및 충돌 방지 시스템
P단 : P단 표시등 점등되고 모든 기능 STOP
R단 : R단 표시등 점등되고 모터 후진 구동, 초음파 센서 작동
N단 : N단 표시등 점등되고 모터 정지
D단 : D단 표시등 점등되고 모터 전진 구동
초음파 센서를 통해서 거리 별 경고음 발생 및 모터 제어
1) 30cm 이내 : 경고음 작동 (Low Tone) 및 경고등 점등 (최소 밝기)
2) 20cm 이내 : 경고음 작동 (Mid Tone) 및 경고등 점등 (중간 밝기)
모터 회전속도 하향
3) 10cm 이내 : 경고음 작동 (High Tone) 및 경고등 점등 (중간 밝기)
모터 정지시켜 충돌 방지

## Slide 4
상세 하드웨어 구성
2. H/W 구성
[ Hitex ShieldBuddy TC275 ]
[ Easy Module Shield V1 ]
[ HC-SR04 ]
[ DC Motor ]
SW 1 : IG ON/OFF 입력부 (Toggle Function)
SW 2 : 브레이크 입력부
LED 1 : 후방 쟁애물 경고등
LED 2 : R단 표시등
RGB LED : P단 N 단 D단 및 IG OFF 표시등
Potentiometer : P / R / N / D 및 가속 페달 입력부
BUZZER : 후방 장애물에 따른 거리 별 경고음 생성
U-sonic sensor : 장애물까지 거리를 감지
Motor : R / D단 입력에 따른 구동력 생성
기능 | 하드웨어
Input | SW 1 / SW2 / Potentiometer / U-sonic sensor
Output | LED 1/ LED 2 / RGB LED / Buzzer / Motor

## Slide 5
3. S/W 구성
시스템 작동 로직
IG off
SW 1 Click
D단
N단
R단
P단
Potentiometer
초음파 센서
SW 2 Click
BRAKE
입력 H/W
출력 H/W

## Slide 6
3. S/W 구성
소스 코드
Interrupt 함수를 활용한 IG ON / OFF 기능 구현
SW1 클릭
RGB RED ON
스위치 민감도
개선 목적 Delay 부여
타이머 Interrupt 토글
모터 Brake & RGB RED 토글
Buzzer 및 LED BLUE off
Buzzer 및 LED BLUE 토글

## Slide 7
4. 개발 일정
개발 담당 및 일정 |  | 9/26(화) | 9/27(수) | 10/4(수) | 10/5(목)
Motor & Potentiometer 채석진 | 설계 |  |  |  | 
 | 개발 |  |  |  | 
 | 검증 |  |  |  | 
Ultrasonic & 문서 작성 안상준 | 설계 |  |  |  | 
 | 개발 |  |  |  | 
 | 검증 |  |  |  | 
Buzzer & 통합 검증 정성진 | 설계 |  |  |  | 
 | 개발 |  |  |  | 
 | 검증 |  |  |  | 
LED & 통합 검증 박대현 | 설계 |  |  |  | 
 | 개발 |  |  |  | 
 | 검증 |  |  |  |